## Slide 1
1
Speech Signal Processing
Kun-Yi Huang
Chun-Huang Wang
Cheng-Ray Liou
Yun-Wen Lin
2019/08/12

## Slide 2
● Energy
● Zero Crossing Rate
● Autocorrelation
● Pitch
● End-Point Detection
● Timbre
Speech Analysis
Speech Analysis
● What is speech?
● Speech Sampling
● Basic Acoustic Features
● Human Voice Production
Introduction
Introduction
Outline

## Slide 3
Introduction
● What is speech?
● Speech Sampling
● Basic Acoustic Features
● Human Voice Production

## Slide 4
所謂「音訊」(Audio Signals)，泛指人類可以聽到的聲音。
若以發音來源分類：
What is speech?
生物音
人聲、狗聲、貓聲 …
非生物音
引擎聲、關門聲、打雷聲、樂器聲 …
若以訊號規律性分類：
準週期音
波形具有規律性，可看出週期的重複性，人耳可以感覺其穩定音高的存在，例如單音絃樂器、人聲清唱
非週期音
波形不具規律性，看不出明顯的週期，人耳無法感覺出穩定音高的存在，例如打雷聲、拍手聲、敲鑼打鼓聲、人聲氣音
Notes: http://mirlab.org/jang/books/audioSignalProcessing/audioIntro.asp?title=3-1%20Introduction%20to%20Audio%20Signals&language=chinese

## Slide 5
Speech Sampling
Sample Rate
Resolution
Channel
每秒鐘採樣的資料點數量 (8k Hz, 16k Hz, 44.1k Hz, etc.)
每個資料點用多少位元表示 (8bit, 16bit)
訊號以多少頻道表示 (Mono, Stereo)
16bit:-32767~32768
normalize to: 0~1
16,000 dot per second
Notes: Sample Rate
點數越高，聲音品質越好，但是資料量越大
Resolution
取樣解析度決定了被取樣的音波是否能保 持原先的形狀
每個取樣點的數值都是整數，以方便儲存。但是在 MATLAB 的表示法，通常把音訊的值正規化到 [-1, 1] 範圍內的浮點數

## Slide 6
分析聲音通常以短時距分析(Short-term Analysis)為主，因為音訊在短時間內是相對穩定的。
所以先將聲音切成音框(Frame)，再根據音框內的訊號進行分析。
Basic Acoustic Features
Frame 1
Frame 2
Overlapping
Frame size: 32ms
音框長度大約設32ms 點數大約是 256 或 512 等
音框太大：
無法抓出音訊隨時間變化的特性
音框太小：無法抓出音訊的特性
音框長度通常是2的整數次方 (便於快速傅立葉轉換)
Frame shift: 16ms
重疊(overlapping)可使相鄰音框間的變化不會太大
重疊部分可以是音框長度的1/2到2/3不等
重疊越多則計算量也越大
Notes: 1-32
17-48
33-64

## Slide 7
在單個音框內，我們可以觀察到的三個主要聲音特徵:
Basic Acoustic Features
音量 (Volume)
音高 (Pitch)
音色 (Timbre)
代表聲音的大小，可由訊號的震幅來類比，又稱能量(Energy)等
代表聲音的高低，可由基本頻率(Fundamental Frequency)來類比
代表聲音的內容(例如英文的母音)，可由每一個波形在一個基本週期的變化來類比
若音框內的音訊穩定，可對其求取特徵，如音量、音高、過零率、MFCC參數、LPC參數等。
Notes: 下個章節介紹

## Slide 8
人聲的發音與接收流程:
Human Voice Production
可用下列方塊圖表示其數學模型：
impulses @ f0
white noise
vocal tract filter
speech
聲門的快速打開與關閉
空氣的波動
聲道、口腔、鼻腔的共振
接收者耳膜的振動
內耳神經的接收
大腦的辨識
發音者
接收者
決定聲音的基本頻率
決定音色

## Slide 9
當訊號源是間隔規律的波形時，通常代表有聲音，如果訊號源是雜亂的訊號，則為氣音。
氣音
聲帶沒震動
發音「six」為例
Human Voice Production
Notes: 要分辨這兩種聲音，其實很簡單，你只要在發音時，將手按在喉嚨上，若有感到震動，就是 voiced sound，如果沒有感到震動，那就是 unvoiced sound。

## Slide 10
Speech Analysis
● Energy
● Zero Crossing Rate
● Autocorrelation
● Pitch
● End-Point Detection
● Timbre

## Slide 11
Waveform
m

## Slide 12
Window Function
Frame size
Notes: 漢明窗的主要目的，是要加強音框左端和右端的連續性，
這是因為在進行 FFT 時，都是假設一個音框內的訊號是代表一個 週期性訊號，
如果這個週期性不存在，FFT 會為了要符合左右端不連續的變化，而產生一些不存在原訊號的能量分佈，造成分析上的誤差。

## Slide 13
音量(Volume)代表聲音的強度，又稱能量(Energy)與力度
可從各個音框內振幅大小計算
特性：一般聲音 > 氣音 > 雜訊
Volume / Energy
絕對值總和
平方總和
或

## Slide 14
Frame 123
Volume / Energy
Notes: 這裡的應該只有在到有值 (因為限定吧)
這裡的𝑤(𝑛−𝑚)應該只有在𝑚=𝑛到𝑚=𝑛−𝑁+1有值 (因為限定0≤𝑛−𝑚≤(𝑁−1)吧)

## Slide 15
Zero Crossing Rate
過零率(Zero Crossing Rate)為該音框中音訊通過零點的次數
特性：雜訊 > 氣音 > 一般聲音

## Slide 16
Zero Crossing Rate

## Slide 17
Autocorrelation
Notes: 一個訊號於其自身在不同時間點的互相關。非正式地來說，它就是兩次觀察之間的相似度對它們之間的時間差的函數。它是找出重複模式
直觀含義就是：把一個訊號平移一段距離，跟原來有多相似。

## Slide 18
Pitch
音高(Pitch)代表聲音頻率的高低
計算
基本頻率(Fundamental Frequency)
基本週期(Fundamental Period)倒數
i.e.,

## Slide 19
Pitch
可透過Auto correlation計算週期，再轉為音高
4. 即可求出其中一個音框的音高
Frame 113
1. 圖中兩波峰的距離差不多為一個週期
2. 計算前幾個週期的平均
3. 根據取樣頻率，換算為以秒為單位的頻率
Notes: 波峰疊波峰、波谷疊波谷時的值會比較大，因此可用來估週期
從autocorrelation取peak前可能要先做moving average。
由音框計算音高的方法很多，可分時域和頻域兩大類：
時域（Time Domain）
ACF: Autocorrelation function
AMDF: Average magnitude difference function
SIFT: Simple inverse filter tracking
頻域（Frequency Domain）
Harmonic product spectrum method
Cepstrum method

## Slide 20
將幾毫秒視為無聲段來決定ITU, ITL, IZCT
End-Point Detection
分別計算前10個frame的平均震幅，令最大者為，最小為
計算前10個frame過零率的平均值()和標準差()
固定值，通常設
Lawrence Rabiner

## Slide 21
End-Point Detection
Waveform
Log Energy
ZCR
1. 依據，外向內找出端點
←
→
→
←
2. 依據，內向外找出端點
3. 依據，內向外找出端點
←
→
4. 最終端點結果
包含進氣音段

## Slide 22
End-Point Detection

## Slide 23
音色(Timbre)是很模糊的名詞，泛指音訊的內容。
可用基本週期的波形來代表音色，但從基本週期的波形分析音色很困難。
通常的作法是將每個音框進行頻譜分析(Spectral Analysis)，算出一個音框訊號在不同頻率的分量，然後才進行比對與分析。
Timbre
時域(Time Domain)
頻域(Frequency Domain)

## Slide 24
頻譜分析最常用的方法是快速傅立葉轉換(Fast Fourier Transform, FFT)
Spectrogram Reading表示可從Spectrogram看出語音內容
Spectrogram
Frame
Frequency
顏色:強度

## Slide 25
Homework
● Assignment
● Example

## Slide 26
Assignment
Plot
Energy
Zero Crossing Rate
Autocorrelation
Pitch
End-Point Detection
Parameters
Recording | “語音訊號處理”
Sample Rate | 16k Hz
Resolution | 16bits
Windowing | Hamming window
Frame Size | 32ms
Frame Shift | 16ms

## Slide 27
Example

## Slide 28
Example
28
Thank you for listening!